## Slide 1: Basic Physical Communication Concept
Studio Party : Bangcair Foundation 2009
IT CAMP#6
IT KMITL & Microsoft Corp. & Drama-Addict.com
Le Sek Sánchez (Sappaya Sriboonruang)

## Slide 2: WHAT?
Computer Network Devices
  End-Devices (PC, Laptop, Server, Mobile Phone)
  Hub
  Switch
  Router
Transmission Media
  UTP & STP
  Serial Cable
  Fiber Optic
  Coaxial
  Wireless Media
Physical Connection Concept

## Slide 3: Computer Network Devices
Computer Network Devices (CND) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
  End-System devices (PC, Laptop, Server, Mobile Phone)
  Network devices (Router, Hub, Switch)

## Slide 4: CND (cont.)
End-System devices
  จำเป็นต้องมี Interface ในการเข้าสู่ Network
  จะมี Application สำหรับการใช้งานระบบ Network
Network devices
  ทำหน้าที่ต่างๆในระบบ Network เช่น การ Switch, Route, Block

## Slide 5: CND : End System devices
PC, Laptop, Server, Printer, Mobile Phone
Interface ในการเชื่อมต่อ
  Guided media
    UTP & STP
    Coaxial
  Unguided media
    Electromagnetic Frequency
Application ในการเชื่อมต่อ
  Example : MSN, Skype, Pangya, uTorrent

## Slide 6: CND : Network devices
Hub, Switch, Router, Gateway
Interface ในการเชื่อมต่อ
  Guided media
    UTP & STP
    Coaxial
    Fiber Optic
    Serial Cable
  Unguided media
    Microwave
    Satellite
Application ในการเชื่อมต่อ
  ไม่เรียกว่า Application แต่จะเรียกว่า Protocol โดยจะมี Protocol ที่ทำงานในรูปแบบต่างๆกันออกไป

## Slide 7: CND : Network devices (cont.)
Hub
  กระจายข้อมูลจากเครื่องหนึ่ง ไปยังทุกๆเครื่องที่ต่อกับ Hub นี้อยู่
    จะเกิดปัญหาที่ว่า เมื่อทุกๆเครื่องส่งพร้อมกัน ปริมาณมากๆ แล้วจะเกิด Collision
Switch
  กระจายข้อมูลจากเครื่องหนึ่ง ผ่านกลไกไปยังเครื่องผู้รับ
    ทำงานคล้าย Hub แต่มีการกำหนดทิศทางของผู้รับชัดเจน ทำให้ไม่เกิด Collision
    ใช้ MAC Address ในการกำหนดทิศทาง

## Slide 8: CND : Network devices (cont.)
Router
  ทำการกำหนดทิศทางข้อมูล ในกรณีที่ ไม่ได้ต่อร่วมใน Switch เดียวกัน แต่ยังอยู่ในเครือข่าย Logical เดียวกัน
  ใช้ IP ในการกำหนดทิศทาง
  Router ระดับสำหรับใช้งานตามบ้าน มักจะมี Switch, Gateway, Wireless แถมมาด้วยในตัว

## Slide 9: Network devices Conclusion
Hub จะไม่มีกลไกการทำงานใดๆเกี่ยวกับเครือข่ายเลย นอกจากกระจายสัญญาณไฟฟ้าไปทุกๆเครื่องที่ต่อกับมันอยู่
Hub จะมีไฟสัญญาณแสดงการ Collision ของข้อมูล
Switch จะมีกลไกการทำงานในการกำหนดทิศทาง สำหรับการเชื่อมต่อในระดับ Physical โดยใช้ Mac Address เป็นตัวกำหนด
Router จะมีกลไกการทำงานในการกำหนดทิศทาง สำหรับการเชื่อมต่อในระดับ Logical โดยใช้ IP Address เป็นตัวกำหนด
หากจะข้ามวง Logical เช่น การติดต่อผ่าน Internet จะต้องใช้ Gateway

## Slide 10: Transmission Media
  Guided media
  UTP & STP
  Coaxial
  Serial Cable
  Fiber Optic
Unguided media
  Radio Frequency (Wireless)
  Bluetooth
  Microwave
  Satellite

## Slide 11: Transmission Media : UTP
UTP (Unshielded twisted pair)
  ถูกแบ่งออกเป็น category ต่างๆกัน โดยจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป
    Cat 1 = สายโทรศัพท์บ้าน มีอัตราส่งข้อมูลสูงสุดที่ 1Mbps
    Cat5 = สายแลน มีอัตราส่งข้อมูลสูงสุดที่ 100Mbps
    Cat5e = สายแลน มีอัตราส่งข้อมูลสูงสุดที่ 1Gbps *
    Cat6 = สายแลน มีอัตราส่งข้อมูลสูงสุดที่ 10Gbps *

## Slide 12: Transmission Media : STP
STP (Shielded twisted pair)
  ตัวสายภายในจะถูกหุ้มด้วยขดลวด เพื่อลดสัญญาณรบกวนจากภายนอก
  แบ่งเป็น 2 ประเภท
    S/UTP หรือเรียกว่า FTP (คนละอันกับ File protocol transfer นะ >w<)
    S/STP หรือเรียกว่า S/FTP

## Slide 13: UTP&STP Mode A, B
ในอุปกรณ์บางประเภท หากจะทำการเชื่อมต่อกัน จำเป็นจะต้องใช้การเข้าหัวสาย UTP, STP ทั้งสองฝั่งที่ไม่เหมือนกัน โดยจะมีมาตรฐานในการเข้าหัว 2 แบบด้วยกัน โดยจะใช้หัวประเภท RJ-45 ในการเข้าหัว
Automatic MDI/MDI-X จะมีใน Gigabit Ethernet port

## Slide 14: Straight & Crossover In use
End-System devices <> Router = Crossover
Switch, Hub <> Switch, Hub = Crossover
Router <> Router = Crossover
End-System devices <> Switch, Hub = Straight
Router <> Switch, Hub = Straight
ESD <> ESD = Crossover

## Slide 15: Transmission Media : Coaxial
ทุกวันนี้ยังมีให้เห็น ใช้เป็นสายอากาศทีวี, สาย AV และอื่นๆอีกมากมาย
สามารถเข้าหัวได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน และการใช้งาน

## Slide 16: Transmission Media : Fiber Optic
เป็นสายสัญญาณที่แกนกลางทำจากเส้นใยแก้ว
ทำงานโดยอาศัยการสะท้อนของแสงภายในใยแก้วที่ว่าไปเรื่อยๆจนถึงปลายทาง
ข้อควรระวังคือการโค้งงอ และความเปราะของแกนกลาง
ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 100Gbps ที่ระยะประมาณ 70-150km

## Slide 17: Transmission Media : Serial Cable
มี 2 ขั้ว คือ DTE(ตัวผู้) , DCE(ตัวเมีย)
ถ้าจะเชื่อมอุปกรณ์ที่เป็นทั้ง DTC และ DCE ในตัว จำเป็นต้องใช้ null modem เพื่อแปลงขั้วกลับให้เหมือนกันทั้งสองฝั่ง
DTE หมายถึง อุปกรณ์ประเภท Terminal
DCE หมายถึง อุปกรณ์ประเภท Modem
มักจะใช้หัวต่อเป็นประเภท RS-232

## Slide 18: Transmission Media : Wireless
ทำงานในช่วงคลื่นความถี่วิทยุ 2.4GHz, 3.6GHz, 5GHz โดยแบ่งเป็นช่องละ 22MHz และแต่ละช่องจะมีระยะห่างความถี่ที่ 5MHz
ความเร็วและระยะทาง(ตามทฤษฎี)จะแตกต่างกันตามมาตรฐานที่ใช้
  11Mbps, 15-30m (802.11b)
  54Mbps, 45-90m (802.11g)
  108Mbps, 45-90m (802.11g) *ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับ
  300Mbps, 91-182m (802.11n) *Draft mode
  600Mbps, 91-182m (802.11n)

## Slide 19: Transmission Media : Bluetooth
มีมาตรฐานที่เรียกว่า 802.15
มีความเร็วสูงสุดที่ 3Mbps
ระยะทำการสูงสุดที่ 100m
ถูกพัฒนาให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อใช้ในอุปกรณ์เล็กๆ เช่น เมาส์, มือถือ

## Slide 20: Transmission Media : Microwave
มีอัตราความเร็วที่ 300MHz ไปจนถึง 300GHz
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ เสาส่งของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้น
จำเป็นต้องวางตัวจานรับ-ส่ง ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน

## Slide 21: Transmission Media : Satellite
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ การถ่ายทอดสดฟุตบอลข้ามประเทศ
ใช้การยิงสัญญาณผ่านชั้นบรรยากาศ ไปสู่ดาวเทียม และยิงลงมาที่ภาครับที่อยู่อีกที่หนึ่ง

## Slide 22: Transmission Media Conclusion
ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางที่ใช้จริงๆ จะมีเพียงแค่
  UTP&STP*
  Coaxial
  Serial Cable
  Fiber Optic
  Wireless*
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะมีสื่อกลางอย่างอื่นที่ไม่ได้พูดถึงอีก ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น จากบ้านไปตู้ชุมสาย Internet ก็จะใช้สาย STP สำหรับใช้งานนอกอาคาร เป็นต้น
*ระบบตามบ้าน ก็ใช้แค่นี้แหละ

## Slide 23: Physical Connection Concept
End-System devices ทุกตัว จะต้องมี Interface เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย
  PC, Laptop ก็ต้องมี Ethernet Card, Wireless Adaptor
ในทุกๆ Interface ของ End-System devices จะมีเลขหมายที่ใช้ในการแสดงตัวของ Hardware อยู่ ซึ่งเรียกว่า MAC Address
การเชื่อมต่อในรูป จะเห็นว่าอยู่ในวงแลน Physical เดียวกัน จะใช้ MAC Address ในการกำหนดทิศทางของข้อมูล โดยจะมี Switch เป็นผู้กำหนด
หากนอกเหนือจากนี้ เช่น อยู่คนละวงแลน Physical จำเป็นต้องใช้ Router ซึ่งทำงานในระดับที่สูงกว่า (ใช้ IP ในการกำหนด)

## Slide 24: Thank you
Studio Party : Bangcair Foundation 2009
IT KMITL & Microsoft Corp. & Drama-Addict.com
Le Sek Sánchez (Sappaya Sriboonruang)